## Slide 1: 第三章 ARM指令系统

## Slide 2: 本章内容简介
3.1 指令集概述
3.2 ARM指令集
3.3 Thumb指令集

## Slide 3: 3.1 指令集概述
ARM芯片支持的指令集也有所不同，现介绍常用的指令集。
1、 ARM指令集
ARM内核工作在ARM状态时，使用固定长度32位ARM指令集，处理器内部的指令译码采用硬布线逻辑，不使用微程序控制，以减少指令的译码时间，大部分指令可以在一个时钟周期内完成。也是使用最多的指令集。
2、 Thumb指令集
为兼容数据总线宽度为16位的应用系统，ARM体系结构除了支持执行效率很高的32位ARM指令集以外，同时支持16位的Thumb指令集，Thumb指令集可以看做是ARM指令压缩形式的子集，Thumb指令只支持一些通用功能，必要时（如异常处理）还要跳转为ARM状态，借助完善的ARM指令集来处理一些复杂功能。

## Slide 4: 3.1 指令集概述
3、 Thumb-2指令集
ARM指令集效率高，Thumb指令集代码密度高，但是二者混合使用并不方便，程序员需要显式声明并管理状态，然后才能执行各自指令，ARM公司推出的的Thumb-2指令集是ARM指令集和Thumb指令集的超集，综合了上述两种指令集的优点，完全兼容32位和16位的指令，并且可以混合编程而不需要声明和管理状态。某些芯片（如ARM Cortex‐M3）仅支持Thumb-2指令集。
4、 A64指令集
随着技术的发展，ARM为适应高性能芯片的发展潮流，全新开发了专用的64位指令，该指令集仅工作在AArch64状态，对32位指令并不兼容，如需运行32位指令需要做状态切换。ARMv8是首个支持A64的体系版本，架构中专门增加了31个64位寄存器。

## Slide 5: 3.2 ARM指令集
3.2.1 ARM指令格式
3.2.2 ARM指令寻址方式
3.2.3 ARM指令分类

## Slide 6: 3.2.1 ARM指令格式
ARM指令助记符表示为：
<opcode> {<cond>} {S} <Rd>, <Rn>, <shift_op2>
1) <opcode>：操作码域，指令编码的助记符；
2) {<cond>}：条件码域，指令允许执行的条件编码。花括号表示此项可缺省。
条件码（4） | 类别码（3） | 操作码（4） | S（1） | 目的寄存器（4） | 第1操作数（4） | 第2操作数（12）
ARM指令编码格式如下：
31 28 27 25 24 21 20 19 16 15 12 11 0
Notes: 设置S将影响程序状态寄存器中的状态标志位置，ADDS

## Slide 7
opcode
指令分类（7类） | 指令 | 说明
装载/存储 | LDR STR | 单寄存器
 | LDM STM | 多寄存器
分支 | B BL BLX BX | 
数据处理 | MOV MVN | 数据传送
 | CMP CMN TST TEQ | 比较
 | ADD ADC SUB SBC RSB RSC | 算术加减
 | AND ORR EOR BIC | 逻辑运算
算术乘、乘加 | MUL MLA SMULL SMLAL UMULL UMLAL | 
状态寄存器访问 | MRS MSR | 
异常/中断 | SWI BKPT | 
协处理器相关 | CDP LDC STC MCR MRC | 
Notes: 3bit类别码+4bit操作码

## Slide 8
条件码(15) | 助记符后缀 | 标 志 | 含 义
0000 | EQ(EQual) | Z置位 | 相等
0001 | NE(Not Equal) | Z清零 | 不相等
0010 | CS(Carry Set) | C置位 | 无符号数大于或等于
0011 | CC(Carry Clear) | C清零 | 无符号数小于
0100 | MI(MInus) | N置位 | 负数
0101 | PL(PLus) | N清零 | 正数或零
0110 | VS(oVerflow Set) | V置位 | 溢出
0111 | VC(oVerflow Clear) | V清零 | 未溢出
1000 | HI(HIgher) | C置位Z清零 | 无符号数大于
1001 | LS(Less or Same) | C清零Z置位 | 无符号数小于或等于
1010 | GE(Greater or Equal ) | N等于V | 带符号数大于或等于
1011 | LT(Less Than) | N不等于V | 带符号数小于
1100 | GT(Greater Than) | Z清零且（N等于V） | 带符号数大于
1101 | LE(Less or Equal) | Z置位或（N不等于V） | 带符号数小于或等于
1110 | AL(ALways) | 忽略 | 无条件执行
cond
Notes: 4bit条件码，1111为保留项

## Slide 9: 3.2.1 ARM指令格式
        3) {S}：条件码设置域。
        例如：
        ADD R0，R1，R2
        ； R1与R2的和存放到R0寄存器中，不影响状态寄存器
        ADDS R0，R1，R2
        ；执行加法的同时影响状态寄存器
4) <Rd>：目的操作数（寄存器）。
5) <Rn>：第一操作数（寄存器） 。
6) <shift_op2>：第二操作数（寄存器、内存存储单元、 立即数）。

## Slide 10
3.2.2 ARM指令寻址方式
1、立即寻址
2、寄存器寻址
3、寄存器间接寻址
4、基址寻址
5、多寄存器寻址
6、寄存器移位寻址
7、相对寻址
8、堆栈寻址
Notes: 根据操作数所在的 位置/获得途径 划分寻址方式

## Slide 11: 1. 立即寻址
指令操作码后的地址码是立即数，即操作数本身。
例如：
  ADD R0,R0,#1 ;R0←R0+1
立即数的表示以“#”为前缀，十六进制的立即数在“#”后面加“&”符号。

## Slide 12: 2. 寄存器寻址
指令地址码给出寄存器的编号，寄存器中的内容为操作数。
例如：
  ADD R0,R1,R2 ;R0←R1+R2
Notes: Rn：取寄存器的值

## Slide 13: 3. 寄存器间接寻址
寄存器间接寻址就是以寄存器中的值作为操作数的地址，而操作数本身存放在存储器中
例如：
  LDR R0,[R1] ;R0←[R1]
  STR R0,[R1] ;R0→[R1]
Notes: [ ]取寄存器的地址中的值

## Slide 14: 4.基址变址寻址
基址变址寻址就是将寄存器（该寄存器一般称作基址寄存器）的内容与指令中给出的地址偏移量相加，从而得到一个操作数的有效地址。
1)前索引寻址
2)后索引寻址
3)自动索引
4)基址加索引寻址举例：

## Slide 15: 4.基址变址寻址
前索引寻址举例：
LDR R0，[R1，＃4] ；R0←[R1＋4]
后索引寻址举例：
LDR R0，[R1] ，＃4 ；R0←[R1]
；R1←R1＋4
带自动索引的前索引寻址举例：
LDR R0，[R1，＃4]！ ；R0←[R1＋4]
；R1←R1＋4
基址加索引寻址举例：
LDR R0，[R1，R2] ；R0←[R1＋R2]
Notes: 前索引：先加偏移变址
后索引：后加偏移变址
自动索引的前索引！：最后的地址写入基址寄存器
基址加索引：基址加索引变址，地址偏移为一个寄存器

## Slide 16: 5. 多寄存器寻址
多寄存器寻址是指一次可以传送多个寄存器的值，允许一条指令可以传送16个寄存器的任何子集，包括16个寄存器。
例：
  LDMIA R0，{R1，R2，R3，R4} ；R1←[R0] ；R2←[R0＋4]
  ；R3←[R0＋8]
  ；R4←[R0＋12]
Notes: 按字长递增，32位的字对齐，

## Slide 17: 5. 多寄存器寻址
I： Increment
D：Decrement
A：After
B：Before
多个连续的寄存器可以用"-"符号连接；不连续的寄存器用","分隔书写，如上例可写成：
LDMIA R0，{R1-R4}
LDMIA R0，{R1-R3，R4}
后缀含义
Notes: 与寄存器书写顺序无关，总是从低到高

## Slide 18: 6. 寄存器移位寻址
寄存器移位寻址是ARM指令集特有的寻址方式。第2个操作数与第1个操作数结合之前，选择进行移位操作。
例如：
MOV R0, R1, LSL#2 ；将R1中的内容左移两 位后传送到R0中。

## Slide 19: 6. 寄存器移位寻址
可采取的移位操作包括：
LSL：逻辑左移（Logical Shift Left）。寄存器中字的低端空出的位补0。
LSR：逻辑右移（Logical Shift Right）。寄存器中字的高端空出的位补0。
ASR：算术右移（Arithmetic Shift Right）。算术移位的对象是带符号数。在移位过程中必须保持操作数的符号不变。若源操作数为正数，则字的高端空出的位补0；若源操作数为负数，则字的高端空出的位补1。
ROR：循环右移（ROtate Right）。从字的最低端移出的位填入字的高端空出的位。
RRX：扩展为1的循环右移（Rotate Right eXtended by 1 place）。操作数右移1位，空位（位[31]）用原C标志填充。
Notes: 扩展1位，C填高位

## Slide 20: 7. 相对寻址
可以将相对寻址看作是以程序计数器PC为基址的一种基址寻址方式。
指令的地址码作为位移量，与PC相加得到操作数的有效地址。 位移量指出了操作数与当前指令之间的相对位置。
例：
  BL LOOP ；跳转到子程序LOOP处执行
  ……
  LOOP
  ……
  MOV PC，LR ；从子程序返回

## Slide 21: 8. 堆栈寻址
堆栈是一种按照特定顺序进行存取的存储区。这种特定的顺序是指“后进先出”（LIFO）或“先进后出”（FILO）。
使用堆栈时需要使用一个专门的寄存器作为堆栈指针，栈指针所指定的存储单元就是堆栈的栈顶。
如果堆栈指针指向最后压入堆栈的有效数据项，就称为满堆栈（full stack）；如果堆栈指针指向下一个数据项放入的空位置，就称为空堆栈（empty stack）。

## Slide 22: 8. 堆栈寻址
根据堆栈存储区地址增长的方向，可将堆栈分为递增堆栈（ascending stack）和递减堆栈（descending stack）。
ARM支持所有这4种类型的堆栈，即满递增（FA）、空递增（EA） 、满递减（FD） 、空递减（ED） 。
STMFD R13!, {R0, R4-R12, LR}
Notes: 批存储指令，将寄存器列表中的数据按满递减方式存入堆栈中

## Slide 23
3.2.3 ARM指令集
指令分类（7类） | 指令 | 说明
装载/存储 | LDR STR | 单寄存器
 | LDM STM | 多寄存器
分支 | B BL BLX BX | 
数据处理 | MOV MVN | 数据传送
 | CMP CMN TST TEQ | 比较
 | ADD ADC SUB SBC RSB RSC | 算术加减
 | AND ORR EOR BIC | 逻辑运算
算术乘、乘加 | MUL MLA SMULL SMLAL UMULL UMLAL | 
状态寄存器访问 | MRS MSR | 
异常/中断 | SWI BKPT | 
协处理器相关 | CDP LDC STC MCR MRC | 

## Slide 24: 1. ARM存储器访问指令--LDR、STR
LDR和STR为单一数据传送指令，可传送字和无符号字节、半字（H）和带符号字节（B）、双字（D）。
LDR格式：LDR目的寄存器， <存储器地址>
STR格式：STR源寄存器， <存储器地址>
Notes: H,B，D后缀，传送半字/1个字节/2个字

## Slide 25
LDR R0, [R1] ; 将存储器地址为R1 的字数据读入寄存器R0
LDR R0, [R1, R2] ; 将存储器地址为R1+R2 的字数据读入寄存器R0
LDR R0, [R1, ＃8] ; 将存储器地址为R1+8 的字数据读入寄存器R0
LDR R0, [R1, R2, LSL＃2]！; 将存储器地址为R1＋R2×4 的数据读 入寄存器R0, 并将新地址R1＋R2×4 写入R1
LDR R0, [R1], R2, LSL＃2; 将存储器地址为R1 的字数据读入寄存器 R0,并将新地址R1＋R2×4 写入R1
LDR举例：
Notes: 寄存器寻址间接，基址变址寻址

## Slide 26
STR R0, [R1], ＃8 ; 将R0 中的字数据写入以 R1 为地址的存储器中, 并 将新地址R1＋8 写入R1
STR举例：

## Slide 27: 2. 批量加载/存储 LDM、STM
格式：LDM(或STM){类型} 基址寄存器{!}, 寄存器列表{∧}
IA 每次传送后地址加1。
                IB 每次传送前地址加1。
                DA 每次传送后地址减1。
                DB 每次传送前地址减1。
                FD 满递减堆栈。
                ED 空递减堆栈。
                FA 满递增堆栈。
                EA 空递增堆栈。
{类型}
Notes: LDM：将一段连续的存储器单元中的数据传送到多个寄存器
STM：将多个寄存器的数据存储到一段连续的存储器单元

## Slide 28: 2. 批量加载/存储 LDM、STM
STMFD R13!, {R0, R4-R12, LR} ; 将寄存器列表中的 寄存器 (R0, R4 到 R12, LR)存入堆栈
LDMFD R13!, {R0, R4-R12, PC} ; 将堆栈内容恢复到 寄存器(R0, R4 到R12, LR)

## Slide 29: 3. ARM分支指令--B、BL
B {cond} label
BL {cond} label
句法：
指令用于分支和带链接分支的操作。
其中，B指令引起处理器转移到label；BL指令将下一条指令的地址拷贝到R14（LR，链接寄存器），并引起处理器转移到label。
指令说明：

## Slide 30: 3. ARM分支指令--B、BL
B loop A
BL sub
例：

## Slide 31: 3. ARM分支指令--BX
BX {cond} Rm
句法：
指令用于实现分支，并可选地交换指令集。BX指令将引起处理器转移到Rm中的地址。若Rm的位[0]为1，则指令集变换到Thumb指令集。
指令说明：

## Slide 32: 3. ARM分支指令--BX
BX R6
例：

## Slide 33: 3. ARM分支指令--BLX
句法：
BLX {cond} Rm
指令用于实现带链接分支，并可选地交换指令集。
BLX指令具体用途有：
  将下一条指令的地址拷贝到R14（LR，链接寄存器）中；
  转移到label或Rm中的地址；
  切换到Thumb指令集，条件是Rm的位[0]为1或者使用“BLX label”的形式。
机器级的“BLX label”指令的转移不能超过当前指令地址的±32Mb范围。
指令说明：

## Slide 34: 3. ARM分支指令--BLX
BLX R0
BLX thumbsub
例：

## Slide 35: 4. ARM数据处理指令
ARM数据处理指令
数据传送
算术运算
逻辑运算
比较

## Slide 36: 4. ARM数据处理指令
ARM数据处理指令的特点
操作数为32位，来自寄存器或定义的立即数。对于操作数可进行符号扩展和零扩展。
处理结果除了长乘法指令为64位之外，均为32位，存放在寄存器中。
大多数ARM通用数据处理指令都有一个灵活的第二操作数（flexible second operand）。第二操作数operand2可以是 立即数形式 或 寄存器形式 。
＃32位立即数
Rm,{#shift}

## Slide 37: 4. ARM数据处理指令--移位操作
ASR： 算术右移。即将寄存器内容除以2n。
LSR： 逻辑右移。即将寄存器内容除以2n。
LSL： 逻辑左移。即将寄存器内容乘以2n。
ROR： 循环右移。
RRX： 带扩展的循环右移。将寄存器内容循环 右移1位，进位标志拷贝到位[31]。

## Slide 38: 4. ARM数据处理指令--移位操作
图2-18 移位操作过程

## Slide 39: 4. ARM数据处理指令—数据传送指令
MOV、MVN
op {cond} {S} Rd, Operand2
句法：

## Slide 40: 4. ARM数据处理指令--数据传送指令
指令用于数据传送。
MOV指令将Operand2的值拷贝到Rd；
MVN指令对Operand2的值按位取非后，将结果拷贝到Rd。
关于条件码标志的影响与逻辑运算指令相同。
关于R15的使用与算术运算指令相同。
指令说明：
MOV、MVN

## Slide 41: 4. ARM数据处理指令--数据传送指令
MOV R5,R2
MVNNE R11,#0x0F000000
MOVS R0,R0,ASR R3
例：
MOV、MVN

## Slide 42: 4. ARM数据处理指令--比较指令
CMP、CMN
op {cond} {S} Rd, Operand2
句法：

## Slide 43: 4. ARM数据处理指令--比较指令
指令用于比较操作，根据结果更新条件码标志，结果并不放入寄存器。
其中，CMP指令从Rn的值中减去Operand2的值，结果丢弃；CMN指令将Operand2的值加到Rn的值中，结果丢弃。
如果将R15用作Rn，则使用的值是指令的地址加8。在控制寄存器移位的操作中，不能使用R15。
指令说明：
CMP、CMN

## Slide 44: 4. ARM数据处理指令--比较指令
CMP R2,R9
CMN R0,#6400
CMPGT R13,R7,LSL #2
CMP R2,R15,ASR R0
例：
CMP、CMN

## Slide 45: 4. ARM数据处理指令--测试指令
TST、TEQ
op {cond} {S} Rd, Operand2
句法：

## Slide 46: 4. ARM数据处理指令--测试指令
指令用于测试操作，根据结果更新条件码标志，结果不放入寄存器。
其中，TST指令对Rn的值与Operand2的值进行按位“与”操作，结果丢弃；TEQ指令对Rn的值与Operand2的值进行按位“异或”操作，结果丢弃。
关于条件码标志的影响与算术运算指令相同。
关于R15的使用与比较指令相同。
指令说明：
TST、TEQ

## Slide 47: 4. ARM数据处理指令--测试指令
TST R0,#0x3F8
TEQEQ R10,R9
TSTNE R1,R5,ASR R1
TEQ R15,R1,ROR R0
例：
TST、TEQ

## Slide 48: 5. ARM数据处理指令—乘法指令
MUL、MLA
MUL {cond} {S} Rd, Rm, Rs
MLA {cond} {S} Rd, Rm, Rs, Rn
句法：

## Slide 49: 5. ARM数据处理指令--乘法指令
指令用于进行乘法和乘加32位×32位运算，结果为低32位。
如果指定S，则指令根据结果更新标志N和Z；不影响标志V；在ARMv4之前版本中标志C不可靠；在ARMv5以后版本中不影响标志C。
R15不能用作Rd、Rm、Rs或Rn。Rd不能与Rm相同。
指令说明：
MUL、MLA

## Slide 50: 4. ARM数据处理指令--算术运算指令
ADD、SUB、RSB、ADC、SBC、RSC
op {cond} {S} Rd, Rn, Operand2
句法：

## Slide 51: 4. ARM数据处理指令--算术运算指令
指令用于加、减、反减等算术运算，包括带进位的算术运算。
算术运算中如果使用R15作为Rn，则其值为指令的地址加8。如果使用R15作为Rd，则执行转移到结果相应的地址；或者在使用“S”的情况下，拷贝SPSR到CPSR，利用这点可从异常返回。
在有寄存器控制移位的任何数据处理指令中，不能将R15作为Rd或任何操作数来使用。
指令说明：
ADD、SUB、RSB、ADC、SBC、RSC

## Slide 52: 4. ARM数据处理指令--算术运算指令
ADD R2,R1,R3
SUBS R8,R6,#240
RSB R4,R4,#1280
ADCHI R11,R0,R3
RSCLES R0,R5,R0,LSL R4
RSCLES R0,R15,R0,LSL R4
例：
ADD、SUB、RSB、ADC、SBC、RSC

## Slide 53: 4. ARM数据处理指令—逻辑运算指令
AND、ORR、EOR、BIC
op {cond} {S} Rd, Rn, Operand2
句法：

## Slide 54: 4. ARM数据处理指令--逻辑运算指令
指令用于与、或、异或、位清零等逻辑运算。
BIC指令用于将Rn中的位与Operand2值中的相应位的反码进行“与”操作。
若指定S，则指令将根据结果更新标志N和Z；计算Operand2时更新标志C；不影响标志V。
关于R15的使用与算术运算指令相同。
指令说明：
AND、ORR、EOR、BIC

## Slide 55: 4. ARM数据处理指令--逻辑运算指令
AND R9,R2,#0xFF00
ORREQ R2,R0,R5
EORS R0,R0,R3,ROR R6
BICNES R8,R10,R0,RRX
EORS R0,R15,R3,ROR R6
例：
AND、ORR、EOR、BIC

## Slide 56: 5. ARM数据处理指令--乘法指令
MUL R10,R2,R5
MLA R10,R2,R1,R5
MULS R0,R2,R2
MULLT R2,R3,R2
MLAVCS R8,R6,R3,R8
MUL R15,R0,R3
MLA R1,R1,R6
例：
MUL、MLA

## Slide 57: 6. 状态寄存器访问--MRS、MSR
MRS {cond} Rd, psr
MSR {cond} psr_fields, #immed_8r
MSR {cond} psr_fields, Rm
句法：
PSR操作指令MRS和MSR配合使用，可用来更新PSR的读－修改－写序列的一部分，如改变处理器模式或清除标志Q。
指令说明：
PSR操作指令——MRS、MSR

## Slide 58: 7. ARM中断指令--SWI
SWI {cond} immed_24
句法：
SWI指令引起处理器SWI异常，即处理器变为管理模式，CPSR内容保存到管理模式的SPSR中，执行转移到SWI向量。这条指令不影响条件码标志。
指令说明：
软件中断指令——SWI

## Slide 59: 7. ARM中断指令--BKPT
BKPT immed_16
句法：
BKPT指令引起处理器进入调试模式，调试工具可利用这条指令到达特定的地址时查询系统状态。
指令说明：
断点指令——BKPT

## Slide 60: 8. ARM协处理器指令
ARM支持16个协处理器，如用于控制片上功能（如cache、MMU）的系统协处理器、浮点协处理器以及其它一些专用的协处理器。
每个协处理器均忽略ARM处理器和其它协处理器的指令。
如果协处理器没有接受ARM的协处理器指令，则ARM将产生未定义指令中止的陷阱，以此可用来实现“协处理器丢失”的软件仿真。

## Slide 61: 3.3 Thumb指令集
3.3.1 Thumb状态寄存器组织
3.3.2 Thumb指令

## Slide 62: Thumb 简介
为兼容数据总线宽度为16位的应用系统，ARM体系结构除了支持执行效率很高的32位ARM指令集以外，同时支持16位的Thumb指令集。Thumb指令集是ARM指令集的一个子集，允许指令编码为16位的长度。与等价的32位代码相比较，Thumb指令集在保留32位代码优势的同时，大大节省了系统的存储空间。由于Thumb指令的长度为16位，即只用ARM指令一半的位数来实现同样的功能，所以，要实现特定的程序功能，所需的Thumb指令的条数较ARM指令多

## Slide 63: 3.3.1 Thumb状态寄存器组织
Thumb状态下的寄存器集是ARM状态下寄存器集的一个子集，程序可以直接访问8个通用寄存器（R7～R0）、程序计数器（PC）、堆栈指针（SP）、连接寄存器（LR）和CPSR。同时，在每一种特权模式下都有一组SP、LR和SPSR

## Slide 64: 3.3.1 Thumb状态寄存器组织

## Slide 65: 3.3.1 Thumb状态寄存器组织

## Slide 66: 3.3.2 Thumb指令
1、寄存器读存
（1）LDR和STR—立即数偏移
（2）LDR和STR—寄存器偏移
（3）LDR和STR—PC或SP相对偏移
（4）PUSH和POP
（5）LDMIA和STMIA

## Slide 67: （1）LDR和STR—立即数偏移
其中：
op：为LDR或STR。
H：指明无符号半字传送的参数。
B：指明无符号字节传送的参数。
Rd：加载和存储寄存器。Rd 必须在R0～R7范围内。
Rn：基址寄存器。Rn 必须在R0～R7范围内。
immed_5×N：偏移量。它是一个表达式，其取值（在汇编时）是N的倍数，在（0～31）*N范围内，N＝4、2、1。
STR：用于存储一个字、半字或字节到存储器中。
LDR：用于从存储器加载一个字、半字或字节。
Rn：Rn中的基址加上偏移形成操作数的地址。
立即数偏移的半字和字节加载是无符号的。数据加载到Rd的最低有效字或字节，Rd的其余位补0。字传送的地址必须可被4整除，半字传送的地址必须可被2整除。例如：

## Slide 68: （1）LDR和STR—立即数偏移
LDR R3,[R5,#0]
STRB R0,[R3,#31]
STRH R7,[R3,#16]
LDRB R2,[R4,#1abel-{PC}]

## Slide 69: （2）LDR和STR—寄存器偏移
加载寄存器和存储寄存器。用一个寄存器的基于寄存器偏移指明存储器地址。
格式：op Rd,[Rn,Rm] 其中，op是下列情况之一：
LDR：加载寄存器，4字节字；
STR：存储寄存器，4字节字；
LDRH：加载寄存器，2字节无符号半字；
LDRSH：加载寄存器，2字节带符号半字；
STRH：存储寄存器，2字节半字；
LDRB：加载寄存器，无符号字节；
LDRSB：加载寄存器，带符号字节；
STRB：存储寄存器，字节。

## Slide 70: （2）LDR和STR—寄存器偏移
Rm：内含偏移量的寄存器，Rm必须在R0～R7范围内。
带符号和无符号存储指令没有区别。
STR指令将Rd中的一个字、半字或字节存储到存储器。
LDR指令从存储器中将一个字、半字或字节加载到Rd。
Rn中的基址加上偏移量形成存储器的地址。
寄存器偏移的半字和字节加载可以是带符号或无符号的。数据加载到Rd的最低有效字或字节。对于无符号加载，Rd的其余位补0；或对于带符号加载，Rd的其余位复制符号位。字传送地址必须可被4整除，半字传送地址必须可被2整除。例如：

## Slide 71: （2）LDR和STR—寄存器偏移
LDR R2,[Rl,R5]
LDRSH R0,[R0,R6]
STRB Rl,[R7,R0]

## Slide 72: （3）LDR和STR—PC或SP相对偏移
加载寄存器和存储寄存器。用PC或SP中值的立即数偏移指明存储器中的地址。没有PC相对偏移的STR指令。
格式：
LDR Rd,[PC,#immed_8×4]
LDR Rd,[label
LDR Rd,[[SP,#immed_8×4]
STR Rd, [SP,#immed_8×4]

## Slide 73: （3）LDR和STR—PC或SP相对偏移
immed_8×4：偏移量。它是一个表达式，取值（在汇编时）为4的整数倍，范围为0～1 020。
label：程序相对偏移表达式。label必须在当前指令之后且1KB范围内。
STR：将一个字存储到存储器。
LDR：从存储器中加载一个字。
PC或SP的基址加上偏移量形成存储器地址。PC的位[1]被忽略，这确保了地址是字对准的。字或半字传送的地址必须是4的整数倍。例如：
LDR R2,[PC,#1016]
LDR R5,localdata
LDR R0,[SP,#920]
STR Rl,[SP,#20]

## Slide 74: （4）PUSH和POP
低寄存器和可选的LR进栈以及低寄存器和可选的PC出栈。
格式：
PUSH {reglist}
POP {reglist}
PUSH {reglist，LR}
POP {reglist，PC}

## Slide 75: （4）PUSH和POP
PUSH {R0,R3,R5}
PUSH {R1,R4-R7}
PUSH {R0,LR}
POP {R2,R5}
POP {R0-R7,PC}

## Slide 76: （5）LDMIA和STMIA
加载和存储多个寄存器。
格式：op Rn!，{reglist}
其中，op为LDMIA或STMIA。
reglist为低寄存器或低寄存器范围的、用逗号隔开的列表。括号是指令格式的一部分，它们不代表指令列表可选，列表中至少应有一个寄存器。寄存器以数字顺序加载或存储，最低数字的寄存器在Rn的初始地址中。
Rn的值以reglist中寄存器个数的4 倍增加。若Rn在寄存器列表中，则
对于LDMIA指令，Rn的最终值是加载的值，不是增加后的地址；
对于STMIA指令，Rn存储的值有两种情况：若Rn是寄存器列表中最低数字的寄存器，则Rn存储的值为Rn的初值；其他情况则不可预知，当然，reglist中最好不包括Rn。例如：

## Slide 77: （5）LDMIA和STMIA
LDMIA R3!,{R0,R4}
LDMIA R5!,{R0～R7}
STMIA R0!,{R6，R7}
STMIA R3!,{R3,R5,R7}

## Slide 78: 2．数据处理指令
（1）ADD和SUB
（2）ADD—高或低寄存器
（3）ADD和SUB—SP
（4）ADD—PC或SP相对偏移
（5）ADC、SBC和MUL
（6）按位逻辑操作AND、ORR、EOR和BIC
（7）移位和循环移位操作ASR、LSL、LSR和ROR
（8）比较指令CMP 和CMN
（10）测试位TST

## Slide 79: （1）ADD和SUB—低寄存器
加法和减法。对于低寄存器操作，这2条指令各有如下3种形式。
① 两个寄存器的内容相加或相减，结果放到第3个寄存器中。
② 寄存器中的值加上或减去一个小整数，结果放到另一个不同的寄存器中。
③ 寄存器中的值加上或减去一个大整数，结果放回同一个寄存器中。
格式：
op Rd,Rn,Rm
op Rd,Rn,#expr3
op Rd,#expr8

## Slide 80: （2）ADD—高或低寄存器
将寄存器中值相加，结果送回到第1操作数寄存器。
格式：ADD Rd,Rm
其中：
Rd：目的寄存器，也是第1操作数寄存器。
Rm：第2操作数寄存器。
这条指令将Rd和Rm中的值相加，结果放在Rd中。当Rd和Rm都是低寄存器时，指令“ADD Rd，Rm”汇编成指令“ADD Rd，Rd，Rm”。若Rd和Rm是低寄存器，则更新条件码标志N、Z、C和V；其他情况下这些标志不受影响。例如：
ADD R12,R4

## Slide 81: （3）ADD和SUB—SP
SP加上或减去立即数常量。
格式：
ADD SP，#expr
SUB SP，#expr
其中，expr为表达式，取值（在汇编时）为在-508～+508范围内的4的整倍数。
该指令把expr的值加到SP 的值上或用SP的值减去expr的值，结果放到SP中。
expr为负值的ADD指令汇编成相对应的带正数常量的SUB指令。expr为负值的SUB指令汇编成相对应的带正数常量的ADD指令。
这条指令不影响条件码标志。例如：
ADD SP,#32
SUB SP,#96

## Slide 82: （4）ADD—PC或SP相对偏移
SP或PC值加一立即数常量，结果放入低寄存器。
格式：ADD Rd，Rp，#expr
其中，
Rd：目的寄存器。Rd必须在R0～R7范围内。
Rp：SP或PC。
#expr：表达式，取值（汇编时）为0～1 020范围内的4的整倍数。
这条指令把expr加到Rp的值中，结果放入Rd。若Rp是PC，则使用值是（当前指令地址+4）AND &FFFFFFC，即忽略地址的低2位。
这条指令不影响条件码标志。例如：
ADD R6,SP,#64
ADD R2,PC,#980

## Slide 83: （5）ADC、SBC和MUL
带进位的加法、带进位的减法和乘法。
格式：op Rd，Rm
其中，
op为ADC、SBC或MUL。
Rd：目的寄存器，也是第1操作数寄存器。
Rm：第2操作数寄存器，Rd、Rm必须是低寄存器。
ADC将带进位标志的Rd和Rm的值相加，结果放在Rd中，用这条指令可组合成多字加法。
SBC考虑进位标志，从Rd值中减去Rm的值，结果放入Rd中，用这条指令可组合成多字减法。
MUL进行Rd和Rm值的乘法，结果放入Rd 中。
Rd和Rm必须是低寄存器（R0～R7）。

## Slide 84: （5）ADC、SBC和MUL
ADC R2,R4
SBC R0,R1
MUL R7,R6

## Slide 85: （6）按位逻辑操作
格式：op Rd,Rm
op为AND、ORR、EOR或BIC。
Rd：目的寄存器，它也包含第1操作数，Rd必须在R0～R7范围内。
Rm：第2操作数寄存器，Rm必须在R0～R7范围内。
这些指令用于对Rd和Rm中的值进行按位逻辑操作，结果放在Rd中，操作如下：
AND：进行逻辑“与”操作；
ORR：进行逻辑“或”操作；
EOR：进行逻辑“异或”操作；
BIC：进行“Rd AND NOT Rm”操作。
这些指令根据结果更新标志N和Z。例如：

## Slide 86: （6）按位逻辑操作
AND R1,R2
ORR R0,R1
EOR R5,R6
BIC R7,R6

## Slide 87: （7）移位和循环移位操作
op Rd,Rs
op Rd,Rm,#expr
其中，op是下列其中之一。
ASR：算术右移，将寄存器中的内容看做补码形式的带符号整数，将符号位复制到空出位；
LSL：逻辑左移，空出位填零；
LSR：逻辑右移，空出位填零；
ROR：循环右移，将寄存器右端移出的位循环移回到左端。ROR仅能与寄存器控制的移位一起使用。

## Slide 88: （7）移位和循环移位操作
Rd：目的寄存器，它也是寄存器控制移位的源寄存器。Rd必须在R0～R7范围内。
Rs：包含移位量的寄存器，Rs必须在R0～R7范围内。
Rm：立即数移位的源寄存器，Rm必须在R0～R7范围内。
expr：立即数移位量，它是一个取值（在汇编时）为整数的表达式。整数的范围为：若op是LSL，则为0～31；其他情况则为1～32。

## Slide 89: （7）移位和循环移位操作
ASR R3,R5
LSR R0,R2,#16 ；举R2的内容逻辑右移16次后，结果放入R0中
LSR R5,R5,av

## Slide 90: （8）比较指令CMP 和CMN
格式：
CMP Rn,#expr
CMP Rn,Rm
CMN Rn,Rm
Rn：第1操作数寄存器。
expr：表达式，其值（在汇编时）为在0～255范围内的整数。
Rm：第2操作数寄存器。
CMP指令从Rn的值中减去expr或Rm的值，CMN指令将Rm和Rn的值相加，这些指令根据结果更新标志N、Z、C和V，但不往寄存器中存放结果。

## Slide 91: （9）传送、传送非和取负
（MOV、MVN和NEG）
MOV Rd,#expr
MOV Rd,Rm
MVN Rd,Rm
NEG Rd,Rm
其中，
Rd：目的寄存器。
expr：表达式，其取值为在0～255范围内的整数。
Rm：源寄存器。
MOV指令将#expr或Rm的值放入Rd。MVN指令从Rm中取值，然后对该值进行按位逻辑“非”操作，结果放入Rd。NEG指令取Rm的值再乘以−1，结果放入Rd。
对于“MOV Rd，#expr”、MVN和NEG指令，Rd和Rm必须在R0～R7范围内。
对于“MOV Rd，Rm”指令，Rd和Rm可以是寄存器R0～R15中的任意一个。
“MOV Rd，#expr”和MVN 指令更新标志N和Z，对标志C或V无影响。NEG指令更新标志N、Z、C 和V。“MOV Rd，Rm”指令中，若Rd或Rm是高寄存器（R8～R18），则标志不受影响；若Rd 和Rm 都是低寄存器（R0～R7），则更新标志N和Z，且清除标志C和V。例如：

## Slide 92: （9）传送、传送非和取负
MOV R3,#0
MOV R0,R12
MVN R7,R1
NEG R2,R2

## Slide 93: （10）测试位TST
格式：TST Rn,Rm
其中，
Rn：第1操作数寄存器。
Rm：第2操作数寄存器。
TST对Rm和Rn中的值进行按位“与”操作。但不把结果放入寄存器。该指令根据结果更新标志N和Z，标志C和V不受影响。Rn和Rm必须在R0～R7范围内。
例如：
TST R2,R4

## Slide 94: 3．分支指令
（1）分支B指令
（2）带链接的长分支BL指令
（3）分支，并可选地切换指令集BX
（4）带链接分支，并可选地交换指令集 BLX

## Slide 95: （1）分支B指令
这是Thumb指令集中唯一的有条件指令。
格式：B{cond} label
其中，label是程序相对偏移表达式，通常是在同一代码块内的标号。若使用cond，则label必须在当前指令的−256～+256字节范围内。若指令是无条件的，则label必须在±2KB范围内。若cond满足或不使用cond，则B指令引起处理器转移到label。label必须在指定限制内。ARM链接器不能增加代码来产生更长的转移。例如：
B dloop
BEG sectB

## Slide 96: （2）带链接的长分支BL指令
格式：BL label
其中，1abel为程序相对转移表达式。BL指令将下一条指令的地址复制到R14（链接寄存器），并引起处理器转移到1abel。BL指令不能转移到当前指令±4MB以外的地址。必要时，ARM链接器插入代码以允许更长的转移。例如：
BL extract

## Slide 97: （3）分支，并可选地切换指令集BX
格式：BX Rm
其中，Rm装有分支目的地址的ARM寄存器。Rm的位[0]不用于地址部分。若Rm 的位[0]清零，则位[1]也必须清零，指令清除CPSR中的标志T，目的地址的代码被解释为ARM代码，BX指令引起处理器转移到Rm存储的地址。若Rm的位[0]置位，则指令集切换到Thumb状态。例如：
BX R5

## Slide 98: （4）带链接分支，并可选地交换指令集
格式：
BLX Rm
BLX label
其中，Rm 装有分支目的地址的ARM寄存器。Rm的位[0]不用于地址部分。若Rm 的位[0]清零，则位[1]必须也清零，指令清除CPSR中的标志T，目的地址的代码被解释为ARM代码。label为程序相对偏移表达式，“BLX label”始终引起处理器切换到ARM状态。

## Slide 99: （4）带链接分支，并可选地交换指令集
BLX指令可用于：
① 复制下一条指令的地址到R14；
② 引起处理器转移到label或Rm存储的地址。
如果Rm的位[0]清零，或使用“BLX label”形式，则指令集切换到ARM状态。指令不能转移到当前指令±4MB范围以外的地址。必要时，ARM链接器插入代码以允许更长的转移。例如：
BLX R6
BLX ARMsub

## Slide 100: 4．中断和断点指令
（1）软件中断SWI指令
（2）断点BKPT指令

## Slide 101: （1）软件中断SWI指令
格式：SWI immed_8
其中，immed_8为数字表达式，其取值为0～255范围内的整数。
SWI指令引起SWI异常。这意味着处理器状态切换到ARM状态；处理器模式切换到管理模式，CPSR保存到管理模式的SPSR中，执行转移到SWI向量地址。处理器忽略immed_8，但immed_8出现在指令操作码的位[7：0]中，而异常处理程序用它来确定正在请求何种服务，这条指令不影响条件码标志。例如：
SWI 12

## Slide 102: （2）断点BKPT指令
格式：BKPT immed_8
其中，immed_8为数字表达式，取值为0～255范围内的整数。
BKPT指令引起处理器进入调试模式。调试工具利用这一点来调查到达特定地址的指令时的系统状态。尽管immed_8出现在指令操作码的位[7:0]中，处理器忽略immed_8。调试器用它来保存有关断点的附加信息。例如：
BKPT 67